Приложение № 1

К Постановлению Администрации

Поселка Иванино Курчатовского района

Курской области

«29» 05. 2021г № 54

Актуализация

Схемы развития теплоснабжения                                муниципального образования                 « поселок Иванино» Курчатовского района Курской области на период 2021-2027 годы.

2021год.

Содержание

1. Краткий обзор.

1.1. Поселок Иванино Курчатовский район Курская область - административный центр муниципального образования «поселок Иванино» Курчатовского района Курской области.

2.Схема теплоснабжения муниципального образования «поселок Иванино» Курчатовского района Курской области:

2.1. Схема теплоснабжения поселка Иванино Курчатовского район  Курской области;

2.2 Структура потребления тепловой энергии  поселка Иванино..

2.3. Характеристика тепловых сетей.

2.3.1. Полезный отпуск тепловой энергии  потребителям: факт 2021год и прогноз на 2022-2027 годы.

3. Функциональная структура теплоснабжения  поселка Иванино Курчатовского района Курской области;:

3.1. Зона действия теплоисточников теплоснабжающей организации;

3.2. Зона действия производственных котельных;

3.3. Зона действия индивидуального теплоснабжения.

4. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) в границах муниципального образования  поселка Иванино Курчатовского района Курской области;:

5. Описание ситуации в системе теплоснабжения муниципального образования «поселок Иванино» Курчатовского района Курской области:

5.1; Теплоисточники. Источники потерь.

Краткая характеристика теплоисточников поселка Иванино.

5.2. Надёжность теплоснабжения.

6. Основные технико-экономические показатели деятельности  поселка Иванино  Курчатовского  района Курской области  в сфере теплоснабжения.

7. Предложения по капитальному ремонту и техническому перевооружению системы отопления поселка Иванино.

7.1. Планы на капитальный  ремонт и техническое перевооружение сис-

темы центрального отопления поселка Иванино.

8. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническому перевооружение системы теплоснабжения поселка Иванино Курчатовского района Курской области.

8.1. Необходимые инвестиции (источники финансирования).

- Краткий обзор

| Инициатор разработки схемы теплоснабжения | муниципального образования « поселок Иванино» Курчатовского района Курской области |
| --- | --- |
| Основания для разработки | Федеральный закон от 27.07.2011 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» |
| Цель разработки | Удовлетворение спроса на тепловую энергию (мощность) и обеспечение надёжного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, экономическое стимулирование развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий |
| Задачи | 1. Реконструкция капитальный ремонт тепловых сетей поселка Иванино Курчатовского района Курской области |
| Основные разработчики | Администрация муниципального образования « поселок Иванино» Курчатовского района Курской области ; |

1.1. Поселок Иванино Курчатовского района Курской области  - административный центр муниципального образования « поселок Иванино» Курчатовского района Курской области .

Находится в 40 км к югу от областного центра, население 2,3 тысяч человек.

Объекты коммунальной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса муниципального образования «поселок Иванино» Курчатовского района Курской области .

| № п/п | Наименование объекта | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищный фонд | ед./кв.м | 850/91000 |
|  | в том числе: многоквартирный жилищный фонд | ед./кв.м | 11/8492 |
| 2 | Теплоисточники | ед. | 1 |
|  | в том числе: жилищно-коммунального хозяйства | ед./Гкал | - |
| 3 | Тепловые сети(в однотрубном исполнении) | км. | 58.45 |
|  | в том числе: жилищно-коммунального хозяйства | км. | 58.45 |
| 4 | Водопроводные сети | км. | 27.5 |
|  | в том числе: жилищно-коммунального хозяйства | км. | 27.5 |
| 5 | Водозаборные сооружения | ед. | 3 |
|  | в том числе: жилищно-коммунального хозяйства | ед. | 3 |
| 6 | Канализационные сети | км. | 2.5 |

Объекты социальной сферы, обслуживаемые предприятиями жилищно-коммунального комплекса муниципального образования « поселок Иванино» Курчатовского района Курской области

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирный жилой фонд | ед. | 11 |
| 2 | Объекты управления образования | ед. | 2 |
| 3 | Объекты здравоохранения | ед. | 1 |
| 4 | Объекты управления культуры | ед. | 1 |
| 5 | Объекты социальной защиты | ед. | 2 |

Перечень и наименование предприятий и жилищно-коммунального комплекса муниципального образования « поселок Иванино» Курчатовского района Курской области

| № п/п | Наименование | Вид деятельности |
| --- | --- | --- |
| 1 | МУП « Иванинское ЖКХ» | тепло-, водоснабжение |
| 2 |  | содержание и ремонт жилья |
| 3 |  | вывоз ТБО, ЖБО и утилизация ТБО |
| 4 |  | водоотведение |

- Схема теплоснабжения муниципального образования

«поселок Иванино» Курчатовского района Курской области и общие сведения по теплоисточникам.

Система теплоснабжения поселка Иванино Курчатовского района Курской области  состоит из независимого источника теплоснабжения -теплофикафионной установки(ТФУ-1)производительностью 270Гкал/час и  теплофикафионной установки (ТФУ-2) производительностью 300 Гкал/час,а также резервного источника тепла –пускорезервной котельной( ПРК)принадлежащих филиалу ОАО « КонцернРосэнергоатом» « Курская атомная станция» и 58.45 км. тепловых сетей находящихся в хозяйственном ведении МУП « Иванинское ЖКХ»  . На сегодняшний день эксплуатацию объектов- источников тепла осуществляет Курская АЭС, эксплуатацию тепловых сетей – МУП « Иванинское ЖКХ»  .

2.1. Схема теплоснабжения  поселка Иванино Курчатовского района Курской области :

Схема теплоснабжения  поселка Иванино двухтрубная с подающим и обратным трубопроводом с открытой системой горячего водоснабжения (одновременно на отопление и горячее водоснабжение абонента)

Система центрального отопления обеспечивает 55% населения поселка Иванино.

2.2. Структура потребления тепловой энергии  поселка Иванино.

2.3. Характеристика тепловых сетей.

2.3.1.Полезный отпуск тепловой энергии  потребителям: факт 2021год и прогноз  на 2022-2027 год.

Отпуск тепловой энергии: за 2021 год составил 34200 Гкал/час из них: население 5100 Гкал/час, бюджетные организации 3600 Гкал/час и прочие абоненты  25000 Гкал/час; в 2022-2027 годах планируется такая же нагрузка с изменениями не более 10%.

3. Функциональная структура теплоснабжения поселка Иванино.

3.1. Зона действия теплоисточников теплоснабжающей организации.

Система теплоснабжения поселка Иванино Курчатовского района Курской области  запитана от независимого источника теплоснабжения -теплофикафионной установки(ТФУ-1)производительностью 270Гкал/час и  теплофикафионной установки (ТФУ-2) производительностью 300 Гкал/час,а также резервного источника тепла –пускорезервной котельной( ПРК)принадлежащих филиалу ОАО « КонцернРосэнергоатом» « Курская атомная станция», которые размещены на территории города Курчатов в промышленной зоне.

3.2. Зона действия производственных котельных.

На территории нет промышленных предприятий имеющих индивидуальные котельные, производящую тепловую энергию на собственные производственные нужды.

3.3. Зона действия индивидуального теплоснабжения.

Характеристика индивидуального теплоснабжения частного сектора поселка  Иванино:

- количество индивидуальных котлов работающих на природном газе 442 ед.;

- общая отапливаемая площадь частного сектора 91 тыс.кв.м.;

- количество человек пользующихся индивидуальным отоплением(природный газ)- 1300.

Поселок Иванино газифицирован на  95%;теплофицирован (подключено центральное отопление) на 55%.

4. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) в границах муниципального образования поселок Иванино

Жилищный фонд муниципального образования поселок Иванино составляет - 91 тыс.кв.м., в том числе 11 многоквартирных жилых дома общей площадью 5.6 тыс.кв.м.

таблица № 6

| Всего жилищный фонд | Муниципальный жилищный фонд | Частный жилищный фонд | Ведомственный жилищный фонд |
| --- | --- | --- | --- |
| количество домов, ед. | общая площадь, м.кв. | количество домов | общая площадь, м.кв. | в том числе многоэтажных домов | количество домов | общая площадь, м.кв. | количество домов | общая площадь, м.кв. |
|  |  |  |  | количество квартир | площадь, м.кв. |  |  |  |  |
| 870 | 91000 | 3 | - | 9 | 420 | 861 | 90.27 | - | - |

На территории  посёлка Иванино 8 многоквартирных жилых домов имеет систему центрального теплоснабжения, общая отапливаемая площадь домов составляет 4480  м.кв.

4.1. Площадь строительных фондов и приросты строительных фондов.

На сегодняшний день в поселке ведётся строительство частного жилищного фонда, до 2027 года планируется ввести в эксплуатацию не менее 100 жилых домов, общей площадью 12000 кв.м.

4.2. Перспективные тепловые нагрузки теплоисточников поселка Иванино

Учитывая планы ввода жилого фонда до 2027 года, нагрузка по тепловой энергии увеличится ,но за счет индивидуальных -газовых систем отопления в частном жилом секторе  а выработка тепловой энергии при использовании в центральной системе отопления останется практически неизменной .

5. Описание ситуации в системе теплоснабжения муниципального образования поселка Иванино.

Любую теплоэнергетическую систему с целью анализа можно условно разбить на 3-х основных участка:

- участок производства тепловой энергии;

- участок транспортировки тепловой энергии потребителю (трубопроводы

тепловых сетей);

- участок потребления тепловой энергии (отапливаемые объекты).

Каждый из приведенных участков обладает характерными непроизводственными потерями, снижение которых и является основной функцией энергосбережения.

Сегодня перед муниципальным образованием поселка Иванино стоит проблема  модернизации и реабилитации системы теплоснабжения объектов поселка. Основные технико-экономические показатели деятельности предприятия обслуживающего тепловые сети удовлетворительные ,но недостаточные для проведения реабилитации системы теплоснабжения в поселке Иванино.

Необходимо отметить, что частота отказа системы теплоснабжения потребителей превышает приемлемый уровень и подходит к критической отметке. Выделяемые средства  и средства от сбытовой деятельности предприятия идут, большей частью, не на модернизацию системы, а на аварийно-восстановительные работы. Более того, в ближайшей перспективе отсутствует возможность эволюционного выхода из данной ситуации, поскольку сложившаяся ситуации системы теплоснабжения основана на расчётах в ситуации жизнедеятельности  предприятия   находящейся на сегодняшний момент в критическом состоянии.

Необходимо отметить существующие проблемы предприятия МУП«Иванинское ЖКХ», осуществляющего подачу тепловой энергии потребителям:

- высокий удельный расход электрической энергии на транспортировку  тепловой энергии

- низкий остаточный ресурс и изношенность оборудования;

- разрегулированность систем теплоснабжения;

- высокая стоимость электрической энергии.

5.1.Теплоисточники. Источники потерь.

Краткая характеристика теплоисточников поселка Иванино.

Система теплоснабжения поселка Иванино Курчатовского района Курской области  состоит из независимого источника теплоснабжения -теплофикафионной установки(ТФУ-1)производительностью 270Гкал/час и  теплофикафионной установки (ТФУ-2) производительностью 300 Гкал/час,а также резервного источника тепла –пускорезервной котельной( ПРК) Филиал ОАО « КонцернРосэнергоатом» « Курская атомная станция»

Основными источниками потерь тепловой энергии является неудовлетворительное состояние подземных тепловых сетей срок  эксплуатации которых превышает 30 и более лет.

5.2.Тепловые сети. Потери тепла на участке его транспортировки к потребителю.

Средний показатель потерь тепла в теплотрассах  поселка составляет 10%.

Ветхие тепловые сети поселка Иванино.

1.Головной участок теплотрассы  через который поступает теплоноситель в   северную зону поселка протяженностью 4000 метров  и диаметром труб условным проходом 250мм.

Действительно техническое состояние отдельных участков тепловых сетей поселка Иванино на сегодняшний день неудовлетворительное. В период прохождения отопительного сезона 2020-2021 гг. на тепловых сетях было зарегистрировано 5 технологических отключений, в основном на вышеназванном участке теплотрассы. Анализ расследований технологических отключений показал ,что из-за отсутствия и неисправности запорной арматуры нет возможности в оперативном порядке проводить ремонтные работы  на отдельных участках тепловых сетей, для проведения ремонтных работ приходилось останавливать теплоисточники и производить сливать  сетевой воды.

Проводя     анализ деятельности предприятия на данный момент можно сделать вывод ,что работа МУП «Иванинское ЖКХ» является малоприбыльной, прибыль по результатам отопительного сезона 2020-2021 гг. составила около 80 тыс.руб., в том числе за счёт:

- малой прибыли предприятия из-за несоответствия величин потерь тепловой энергии установленных тарифом и фактических потерь при передаче и распределении тепловой энергии;

- больших затрат на проведение ремонтных работ инженерной инфраструктуры и т.д.

7. Предложения по капитальному ремонту и техническому перевооружению системы отопления поселка Иванино.

Учитывая высокую социальную значимость проблемы теплоснабжения потребителей поселка Иванино, а также в связи с переходом в перспективе на альтернативный источник теплоснабжения поселка Иванино необходима реализация планов по капитальному ремонту и техническому перевооружению системы теплоснабжения поселка, основной целью которых станет повышение эффективности, надёжности и устойчивости функционирования системы теплоснабжения, снижение себестоимости выработки тепловой энергии, снижение энергетических потерь и издержек предприятия при выработке и транспортировке тепловой энергии.

Существующая система теплоснабжения выполнена без предоставления услуг на горячее водоснабжение, что не отвечает современным требованиям санитарным нормам жилого фонда п.Иванино. Подготовить проектно сметную документацию  на систему теплоснабжения способную покрыть нагрузку на отопление и горячее водоснабжение жилого фонда поселка. Рассмотреть  возможность исключения несанкционированного отбора теплоносителя из тепловой сети на нужды горячего водоснабжения. Разработать мероприятия  по наладке гидравлического режима тепловой сети.

7.1. Планы на капитальный  ремонт и техническое перевооружение сис-

темы центрального отопления поселка Иванино.

Тепловые сети поселка Иванино характеризуются большими энергетическими потерями, завышенным расходом подпитки, в связи с чем технические параметры теплоносителя потребителей наиболее удалённых зон неудовлетворительны.

В настоящее время высокий процент износа труб и большие потери тепла сводят на нет возможную оптимизацию расхода энергоресурсов.

Обычно потери тепловой энергии в тепловых сетях не должны превышать 5-7%, но фактически они на сегодняшний день достигают величины 10%.

Для повышения экономичности работы тепловых сетей поселка Иванино  необходимо:

- капитальный ремонт тепловых сетей (подземный тип прокладки) 2500 п.м. с применением современной теплоизоляции;

- замена 28 ед. запорной арматуры на теплотрассах с использованием современных поворотных заслонок (например типа «Danfoss»), что позволит снизить тепловые потери в нештатных и аварийных ситуациях, а так же позволит исключить варианты появления утечек теплоносителя через сальники задвижек;

-ремонт теплоизоляции на теплотрассах надземного типа прокладки.

8. Инвестиции в капитальный  ремонт и техническое перевооружение системы центрального отопления поселка Иванино.

Общая стоимость реализации плана капитального ремонта тепловых сетей составит 9 млн.руб.

8.1. Необходимые инвестиции (источники финансирования).

таблица № 14

| Источники финансирования | План мероприятий | Всего, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | реконструкция и строительство тепловых сетей |  |
|  |  | ПСД | СМР | всего |  |
| Областной бюджет |  |  | 4000 | 4000 | 4000 |
| Консолидированный бюджет МО |  |  | 4000 | 4000 | 4000 |
| МУП "Иванинское ХКХ" |  |  | 1000 | 1000 | 1000 |
| Итого |  |  | 9000 | 9000 | 9000 |

Сроки реализации мероприятий

1. 2021 год.

Подготовка проектно-сметной документации (ПСД):

2. 2021 -2027годы.

Реализация Плана (СМР) капитальный ремонт тепловых сетей;